## Slide 1: Microcontrollers Labo
8051 based microcontroller
XC888 from Infineon
08/2015
Roggemans M. (MGM)

## Slide 2: LES 1
Afspraken labo:
  Aanwezigheid niet verplicht
  Indien aanwezig:
    Stiptheid!
    Uitsluitend µC activiteiten.
    Respect apparatuur.
    Stel vragen.
    Orde en netheid.
    Verboden voedingsmiddelen (vast/vloeibaar/gasfase/poedervorm) te nuttigen.

## Slide 3: LES 1
Evaluatie:
  GEEN permanente evaluatie:
    lessen zijn er om te oefenen en vragen te stellen.
  Open boek examen (praktische opgave):
    Vak kan je enkel leren door te doen!!!
    Vak vraagt zekere incubatietijd!!!
    Blok en examenperiode onvoldoende tijd!!!
  Je mag op het examen alles gebruiken behalve communicatiemiddel of laptop
  Geen examen voor theorie

## Slide 4: LES 1
Examenverloop:
  Opgave beschikbaar op papier (moet je afgeven).
  Je moet op de PC’s van het labo werken.
  Examen duurt 1u 15m.
  Programma op XC888 bord.
  FLOWCHART !!!!!
Puntenverdeling en quotering:
  Flowchart (5/20) (DIGITALE BEOORDELING)
  Werkt het programma 100% (5/20) (DIGITALE BEOORDELING)
  Programma (10/20) (ANALOGE BEOORDELING)

## Slide 5: LES 1
Cursusmateriaal voor labo:
  ftp://telescript.thomasmore.be
    8051>XC888>
      LABO: bevat sjablonen van oefeningen
      DATASHEETS: bevat o.a. condensed, User Manual,…
      SCHEMA’s, PPT, software etc
  Microcontroller kit
  Kennis uit lessen theorie
Cursusmateriaal voor thuis:
  Idem labo
  MAAK OEFENINGEN, HERNEEM THEORIE

## Slide 6: LES 1
Software thuis installeren:
  Ftp://telescript.thomasmore.be
  XC888>software 2>installer uitvoeren
  Bij USB driver problemen met connectie kaart:
    http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
  Alternatieven op www.infineon.com of www
OPGELET! Software installeren en uitvoeren als beheerder!!

## Slide 7: LES 1
Software:
  Iconen en hun functie:
  Niet werken op stick
  Include file NIET aanpassen (tenzij file nieuwe naam)!
USB verhaal en settings:
  Steeds dezelfde controller op dezelfde USB poort
  COM nummer instellen via apparatenbeheer

## Slide 8: LES 1
Eerste programma:
  Copieer map labo op stick
  Copieer map labo naar werkmap op PC
ASM=broncode of sourcecode
LST=(instellen op READS51) ASM+fouten
HEX=uitvoerbare codeXC888 bord

## Slide 9: LES 1
Hardware:
Jumpers
Schakelaars (P2,P4)
LED’s (P3)
Analoge input (CH4)
Reset en boot knop
LCD scherm (4x20)

## Slide 10: LES 1
Hardware:
Jumpers
BOX Headers (I/O)
USB connector
Temperatuur sensor
Optioneel externe PS
LCD scherm contrast
Optioneel buzzer
Vlagstekker (I/O)

## Slide 11: Hardware schakelaars & LED’s

## Slide 12: XCEZ
; standaard I/O:
; initdipswitch klaar zetten poort 4 voor gebruik met de dipswitch
; initftoetsen klaar zetten 4 functieschakelaars onderaan scherm
; initleds klaar zetten LED's als outputs

## Slide 13: Memory map 8051 (XC888)
General Purpose Registers

## Slide 14: Memory map 8051 (XC888)
Onderste 128 GPR’s

## Slide 15: Memory map 8051 (XC888)
SFR’s XC888

## Slide 16: LES 1
Oefeningen:
  Testen en verdelen van de hardware
  maken programma’s (via sjabloon):
    schakelaars naar LED’s
    knipperlicht zonder tijdsvertraging (basis uitvoeringstijd instructies)
    knipperlicht vaste snelheid (met delaya0k05s)
    knipperlicht variabele snelheid (met delaya0k05s)
    looplicht variabele snelheid (RL A & RR A)

## Slide 17: LES 2
Oefeningen:
  Knipperlicht: 3 keer kort aan en kort uit (0,5 seconden), daarna 3 keer lang aan en lang uit ( 1 seconde), opnieuw van begin starten.
  Knipperlicht: 3 keer kort aan en kort uit, daarna 3 keer lang aan en lang uit, opnieuw van begin starten. Aan en uit tijden instelbaar via schakelaars, kort=lang/2 (RR A)
  Knight rider (hehaald gebruik rotate instructies + tellen aantal keer links, aantal keer rechts) met instelbare tijdsvertraging.
  LED’s dimmen met software PWM

## Slide 18: LES 2
  LED’s dimmen met software PWM:

## Slide 19: LES 2
  LED’s dimmen met software PWM:
Gebruik 1 teller om het programma 16x een lus te laten doorlopen.
Gebruik een tweede teller om te bepalen hoeveel keer de LED’s licht mogen geven.
Let op voor de stand van de niet gebruikte schakelaars!!

## Slide 20: LES 3
Oefeningen:
  looplicht via tabel (DJNZ)
  Looplicht via tabel (CJNE)
  teller op LCD scherm:
    8 bit hex en 8 bit decimaal, inc en dec
      Zonder en met test op grenswaarden hexbcd8 functie
    16 bit hex en 16 bit decimaal, inc en dec
    16 bit hex en 16 bit decimaal + en - schakelaars

## Slide 21: LES 4
Oefeningen:
  Uurwerk in uu:mm:ss, met software delay
    Testen zonder delay
    Starttijd 23:59:40
  Uurwerk instelbaar terminal (include file & terminal emulator op PC (tera-term)
  Uurwerk instelbaar via functietoetsen
Waarom loopt uurwerk niet juist? Oplossing?

## Slide 22: LES 5
Oefeningen:
  Programma looplicht 1 uit 4 via functieschakelaars:
    Contactdender ?
    Oplossen met enkel testen schakelaars
    Oplossen met “overnamecontact”

## Slide 23: LES 6
Oefeningen:
  Lezen potmeter (via driver) en HEX afdrukken op LCD
  Lezen potmeter (via driver) en BCD afdrukken op LCD
  Lezen potmeter (via driver) en binair afdrukken op LCD
  Lezen temperatuur (LM335 en omrekening (via driver) naar uitlezing tussen -20 en +100 °C

## Slide 24: LES 7
Oefeningen:
  meten tijdsinterval indrukken 2 schakelaars (t0 in 16 en 24 bit mode, hex op LCD) (enkel op display na einde meting)
  Idem maar afdrukken in seconden en honderdsten van seconden (enkel op display na einde meting)

## Slide 25: LES 8
Oefeningen:
  knipperlicht op interrupt, teller LCD in hoofdprogramma
  teller lcd in interrupt, looplicht in hoofdprogramma
  Knipperlicht op interrupt basis met instelbaar interval, hoofdprogramma teller op LCD

## Slide 26: LES 9
Oefeningen:
    rekenmachine via hyperterminal (enkel 8 bit decimaal, enkel + en -)
    op interrupt echo ingegeven karakters, looplicht als hoofdprogramma

## Slide 27: LES 10(data in map motorbord FTP site)

## Slide 28: LES 10(data in map motorbord FTP site)

## Slide 29: LES 10(data in map motorbord FTP site)
Header H3 van XC888 H2 motorbord
P2.x motorbord P3_data.x XC888
Niet gebruikte pinnen (hoge nibble) op 1 zetten
Wikkeling aan=pin op 0
Wikkeling uit= pin op 1
Op LED’s kan je controleren wat er naar de motor gaat

## Slide 30: LES 10
Oefeningen:
  oefening met stappenmotor
      Maximale stapsnelheid? (laat zien op display T of F)
      Links-rechts keuze via schakelaar+stapteller op LCD
      Ramping?

## Slide 31: LES 11(data in map motorbord FTP site)
DIS=1 dan werkt H-brug NIET
DIS=0 dan werkt H-brug wel
DIR= draairichting van de motor
PWM=draaisnelheid van de motor
Gebruik H3 XC888 bord en H2 motorbord
Alle niet gebruikte pinnen=1
P3_data.4=DIS
P3_data.5=DIR
P3_data.6=PWM

## Slide 32: LES 11(data in map motorbord FTP site)

## Slide 33: LES 11
Oefeningen:
  DC motor laten draaien (links/rechts via schakelaar)
  DC motor in toerental sturen via PWM
  Optioneel meten toerental via tacho

## Slide 34: LES 12
Oefenigen:
  Watchdog timer gebruiken (testen met schakelaar) om teller op LCD scherm te bewaken
  Sleep mode gebruiken, hoe controller wakker maken? (Teller op LCD scherm als programma)